Załącznik Nr 5 do SIWZ  ZP/D/6/2016

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa   ambulansu drogowego  typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Parametry wymagane pojazdu bazowego

1. NADWOZIE

typ furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. kabina kierowcy wyposażona w fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami, fotel kierowcy regulowany drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu (drzwi do przedziału ładunkowego) drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny stały lub zewnętrzny automatycznie chowany (wysuwany przy zamykaniu otwieraniu drzwi przesuwnych) kolor biały

2. SILNIK

- wysokoprężny (turbo-diesel) o pojemności min. 2000 cm3 - moc silnika min. 170 KM, z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 350Nm - silnik spełniający wymagania min. normy Euro 5 - system aktywnego serwisowania np. Assyst

3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY

- skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny - napęd na koła przednie lub tylne

4. ZAWIESZENIE

- zawieszenie wzmocnione ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta

5. UKŁAD HAMULCOWY

- ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, - z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania - z systemem ESP stabilizującym tor jazdy - z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR - z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA - z trzecim światłem hamowania

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- alternator o wydajności min. 180 A, mocy min. 1500 W - dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 100 Ah

7. WYPOSAŻENIE POJAZDU

czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera centralny zamek we wszystkich drzwiach dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane reflektory przeciwmgielne przednie - szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem - sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy - boczne światła pozycyjne - elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy - regulowana kolumna kierownicy w co najmniej jednej płaszczyźnie - wskaźnik temperatury zewnętrznej - uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera - klimatyzacja kabiny kierowcy - niezależny od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed uruchomieniem pojazdu

8. INNE WYMAGANIA

gwarancja minimum 24 miesiące max 60 miesięcy wyciąg ze świadectwa homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013, poz 407) dla oferowanego przedmiotu zamówienia deklaracja zgodności, że pojazdy odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoznacznej

Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 + A2:2015-01 , PN EN 1865 (lub norm równoważnych) oraz dodatkowe wymagania określonej poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry pojazdu skompletowanego |
| --- | --- |
| 1. | - przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego, wraz z kierowcą, w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach - typu furgon zamknięty, w kolorze białym, częściowo przeszklony z DMC 3,5 t. - wymiary wnętrza przedziału medycznego długość min. 300 cm wysokość min. 185 cm szerokość min. 170 cm - zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi, z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych podać wymiary schowka w mm, tj. wysokość, szerokość i głębokość - poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 2 szt. plecaków /toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |
| 2. | Autoalarm uruchamiany z kluczyka pojazdu bazowego. |
| 1. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie niezależnego od pracy silnika urządzenia o mocy 5,0 kW do ogrzewanie przedziału medycznego - podać markę i model nagrzewnicy. |
| 2. | Ogrzewania postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |
| 3. | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno/wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model oraz wydajność w m3/h wentylatora. |
| 4. | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). |
| 5. | Szyber dach z moskitierą i roletą |
| 1. | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - przetwornica- generator 1000 W, zapewniający dopływ prądu 230 V w trakcie jazdy ambulansem - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |
| 2. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiającej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). |
| 3. | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych. -2 gniazda w kabinie kierowcy - gniazda zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |
| 1. | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz z napisem „AMBULANS”, w komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (podać markę i model oraz załączyć homologację cząstkową na REG. 65) |
| 2. | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjnych barwy niebieskiej typu stroboskopowego lub LED |
| 3. | W tylnej części dachu pojazdu 2 niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED. (podać markę i model oraz załączyć homologację cząstkową na REG. 65) |
| 4. | Na drzwiach tylnych lampy świateł pozycyjnych działających przy otwarciu ww. drzwi |
| 5. | Dodatkowe żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami. |
| 6. | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu |
| 7. | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory mają mieć możliwość zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego. |
| 8. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej |
| 9. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo – świetlnej realizowane jednym przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |
| 1. 2 | Radiotelefon przewoźny analogowo –cyfrowy kompatybilny z DMR MOTOTRBO ,protokół cyfrowy ETSI TS 102 361-1,-2,-3,zintegrowany moduł GPS Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s |
| 1. | Co najmniej 6 lamp sufitowych z oświetleniem rozproszonym w kolorze naturalnym. |
| 2. | Co najmniej 2 sufitowe halogenowe punkty świetlne nad noszami, z regulacją kąta padania światła. |
| 3. | Wykonanie oświetlenia punktowego blatu roboczego. |
| 1. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |
| 2. | Wzmocnienie ścian bocznych umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |
| 3. | Pokrycie ścian bocznych i sufitu specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |
| 4. | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Podać markę i model oferowanego fotela. |
| 5. | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). |
| 6. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne spełniające normę PN EN 1789. |
| 7. | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). |
| 8. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami (min. 2 szt. pojemników) i z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą |
| 9 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. |
| 10 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |
| 11 | Szyna typu Modura dł. min 30 cm na ścianie lewej. |
| 12 | Centralna instalacja tlenowa: - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami + przepływomierz + nawilżacz (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy). - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |
| 13 | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadającej przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |
| 14 | Na prawej ścianie bocznej przedziału medycznego zamontowany panel sterujący z kolorowym wyświetlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniającym dobrą widoczność (o wymiarach min. 60x110 mm – podać wartość oferowaną) wyposażony w następujące funkcje: sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego oraz oświetleniem zewnętrznym, niezależne sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału medycznego sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, sterowanie ogrzewaczem płynów infuzyjnych, posiadający sygnalizację graficzną i dźwiękową niskiego poziomu naładowania akumulatora dodatkowego, umożliwiający regulację kontrastu (dzień/noc). |
| 15 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych (w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu). |
| 16 | Centralna instalacja próżniowa z punktem ssącym po lewej stronie, słojem na wydzielinę oraz regulowaną siłą ssania |
| 18 | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, respirator, ssak elektryczny, pompa infuzyjna. |
| 1. | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb - nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnice - co najmniej dwa kosze na śmieci (w przedniej i tylnej części przedziału medycznego) - złącze USB 5V/2A -uchwyt mocowania tabletu w kabinie kierowcy |
| 1. | NOSZE GŁÓWNE |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 750 |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |
|  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
|  | z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne; ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na trans- porter przodem lub tyłem do kierunku jazdy |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |
|  | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg) |
| 2 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach; |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 100mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm) |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |
|  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |
|  | waga transportera max. 36 kg (podać wagę transportera w kg); |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |
|  | Posiadać deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o parametrach równoważnych do podanych w zał. Nr 7 do SIWZ |
|  | Respirator transportowy o parametrach równoważnych do podanych w zał. Nr 9 do SIWZ |
|  | Defibrylator o parametrach równoważnych do podanych w zał. Nr 6 do SIWZ |
|  | Wykonawca zamontuje bezpłatnie wyposażenie (tj. uchwyt respiratora, tabletu, moduły GPS, drukarki) dostarczone przez Zamawiającego .Sposób zamontowania ma zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń |

Termin wykonania zamówienia-  do 21 grudnia 2016 r.